TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATSER | UNID | QTD | VALORES (R$) |
|  |  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 01 | 1.1 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 11 (onze) condicionadores de ar, tipo SPLIT, capacidade entre 9.000 a 12.000 BTU'S. | 2771 | Mnt | 33 | 145,00 | 4.785,00 |
|  | 1.2 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 11 (onze) condicionadores de ar, tipo SPLIT, capacidade entre 18.000 a 24.000 BTU'S. |  |  | 33 | 186,25 | 6.146,25 |
|  | 1.3 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 03 (três) condicionadores de ar, tipo SPLIT, capacidade entre 30.000 a 36.000 BTU'S. |  |  | 09 | 223,87 | 2.014,83 |
|  | 1.4 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 24 (vinte e quatro) condicionadores de ar, tipo SPLIT, capacidade entre 48.000 a 60.000 BTU'S. |  |  | 72 | 294,50 | 21.204,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO ITEM 01 | 34.150,08 |

| CAMPUS DE VILHENA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATSER | UNID | QTD | VALOR (R$) |
|  |  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 02 | 2.1 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 33 (trinta e três) condicionadores de ar, tipo SPLIT, capacidade entre 9.000 a 12.000 BTU'S. | 2771 | Mnt | 99 | 153,00 | 15.147,00 |
|  | 2.2 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 47 (quarenta e sete) condicionadores de ar, tipo SPLIT, capacidade entre 18.000 a 24.000 BTU'S. |  |  | 141 | 173,75 | 24.498,75 |
|  | 2.3 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 11 (onze) condicionadores de ar, tipo SPLIT, capacidade entre 30.000 a 36.000 BTU'S. |  |  | 33 | 231,37 | 7.635,21 |
|  | 2.4 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 21 (vinte e um) condicionadores de ar, tipo SPLIT, capacidade entre 48.000 a 60.000 BTU'S. |  |  | 63 | 310,00 | 19.561,50 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO ITEM 02 | R$ 66.842,46 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS 01 e 02 | R$ 100.992,54 |

1.2. Valores: Foram realizados os procedimentos básicos para realização de pesquisa de preço, em conformidade com o disposto nos incisos II e IV, do art. 2º, da IN 05 de 27 de junho de 2014;

1.2.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, todos os custos diretos e indiretos, inclusive com fretes, carga e descarga dos materiais até os locais definidos para a prestação do serviço;

1.3. Descrição: O(s) objeto(s) foram descritos com as especificações necessárias para garantir a qualidade da contratação, portanto os materiais a serem ofertados deverão ser necessariamente de 1ª linha, segundo os padrões usuais de mercado. Devem-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.4, em especial os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas ABNT NBR 14679:2012, ABNT NBR 13971:2014, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas.

1.3.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as diretrizes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de sua Jurisdição, por empresas habilitadas, detentoras de responsáveis técnicos conforme Lei n.º 5.194/66, 6.496/77 e Resolução CONFEA n.º 218/73.

1.3.2. A configuração do controle remoto de ar-condicionado e a verificação de alimentação de energia elétrica serão realizados sem ônus para a Contratante.

1.4. Parcelamento: Atendendo o disposto no inciso IV, art. 15 da lei nº 8.666/93 o objeto pretendido será licitado por itens, visando a maior economia de escala à Administração Pública e, também, para salvaguardar o desempenho técnico do objeto.

1.5. Sustentabilidade: Na execução dos serviços, as contratadas deverão obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDOs) abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:

1.5.1. É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H2402;

1.5.2. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução;

1.5.3. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.

1.5.4. Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de regeneração de refrigeradores licenciados pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração.

1.5.5. É vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000.

1.5.6. As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e  matérias-primas, bem como, na execução do serviço de manutenção, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa  (IBAMA) nº 06  de 15 de  março  de  2013 no  caso  de  itens  enquadrados  como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Guajará-Mirim, encontra-se desde o dia 31/12/2017 sem contrato com empresa prestadora de serviço de manutenção de condicionadores de ar;

2.2. Em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), referente ao princípio de Desenvolvimento Humano e o foco nas pessoas e na qualidade de vida como valores institucionais, o Campus busca proporcionar aos agentes públicos e demais usuários das instalações, condições favoráveis (conforto térmico) para a produção e difusão do conhecimento.

2.3. Visando melhorar a prestação de serviços à comunidade acadêmica desta IFES e preocupados com a saúde, bem-estar, conforto, produtividade e absenteísmo relativos ao trabalho dos ocupantes dos ambientes climatizados, faz-se necessária a realização de um processo licitatório com vistas à contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar, com reposição de peças originais, limpeza e tratamento químico, em conformidade com a Portaria n° 3.523, de 28/08/98 do Ministério da Saúde;

2.4. Deve-se considerar as peculiaridades amazônicas, em especial o clima do estado de Rondônia que é predominantemente quente e úmido, durante todo o ano. Portanto, tal contratação se justifica pela manutenção satisfatória da temperatura e da qualidade do ar no ambiente de trabalho para os servidores e comunidade acadêmica. Somando-se a isto, os equipamentos eletrônicos, tais como computadores, racks, entre outros, necessitam de ambientes com temperatura adequada para o seu bom funcionamento, podendo na sua ausência gerar danos por superaquecimentos;

2.5. Outro fator que contribui para realização periódica dessas manutenções é sem dúvida a quantidade de horas trabalhadas por dia destes equipamentos, haja vista, o Campus de Guajará-Mirim ministrar 04 (quatro) cursos nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), além das demais atividades acadêmicas e administrativas. Deve-se considerar também, que grande parte dos aparelhos de ar-condicionado são antigos com idade superior a 05 (cinco) anos de uso, o que por consequência demandam manutenções frequentes.

2.6. A contratação objeto deste Termo de Referência é necessária para o bom funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado da instituição de modo a alcançar os resultados esperados e o pronto atendimento em situações emergenciais quando ocorrer o mal funcionamento dos mesmos.

2.7. Assim, a manutenção preventiva se faz necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em boas condições de utilização, conforme NR 15 e portaria MS nº 3523 de 28 de agosto de 1998, as quais estabelecem parâmetros para verificação visual do estado de limpeza, remoção das sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, de forma a garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.

2.8. Já a manutenção corretiva justifica-se pelo fato dos Campi não disporem de mão de obra especializada, em seu quadro de servidores, para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização.

2.9. Para a quantificação do serviço demandado, deve-se considerar a realização de três manutenções preventivas por ano (quadrimestralmente), nos equipamentos elencados no quadro do item 1.1 deste instrumento.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇOS

3.1. Os serviços ora pretendidos pela Administração enquadram-se na categoria de bens considerados comuns de uso geral, de que tratam a Lei n.º10.520/2002 e o Decreto n.º5.450/2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1. Os serviços deverão se constituir em manutenção preventiva, corretiva, desinstalação e reinstalação a serem realizadas em todos os equipamentos relacionados no quadro constante no item 1.1.;

4.1.2. Todos os serviços, objeto da contratação, deverão ser prestados por técnicos devidamente habilitados e credenciados pela Contratada durante o período de vigência do contrato e sem quaisquer ônus adicionais;

4.1.3. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n. º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas ABNT NBR 14679:2012, ABNT NBR 13971:2014 com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas;

4.1.4. A empresa vencedora do certame licitatório, deverá indicar o local de suas instalações (de sua propriedade ou alugada), devendo a administração efetivar vistoria no ambiente visando aferir o cumprimento das normas de segurança e proteção ao meio ambiente, podendo ser reprovado caso esteja em desacordo com as condições previstas neste termo de referência.

4.1.5. A contratada garantirá a eficiência da prestação dos serviços de acordo com o item 8.2.

4.1.6. Os serviços serão prestados exclusivamente nas dependências da contratada, cabendo a esta a retirada, o transporte e a devolução dos aparelhos em período não superior a 24 (vinte e quatro) horas.

4.1.7. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos equipamentos e ferramentas necessários à efetiva realização das manutenções.

4.1.8. Correrá por conta exclusiva da Contratada, a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de manutenção, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes.

4.1.9 Os Serviços serão executados obrigatoriamente na cidade onde está localizado o Campus Universitário, e as Notas Fiscais/faturas emitidas, informando-se o valor do ISS devido à respectiva Prefeitura Municipal;

4.1.10. A futura contratada deverá assegurar aos seus empregados os direitos e garantias previstos na Convenção Coletiva da categoria profissional dos prestadores de serviços terceirizados;

4.1.11. A comunicação entre Contratada e Contratante (na execução do contrato) far-se-á, preferencialmente, por mensagem eletrônica (via e-mail) ou contato telefônico, de segunda a sexta-feira, no horário das oito às dezoito horas.

4.1.12. Os equipamentos do item 1.1., estão localizados nos endereços do quadro a seguir:

| LOCALIDADE | ENDEREÇOS | HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO | TELEFONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Guajará-Mirim | BR 425 – KM 2,5, Jardim das Esmeraldas, sentido Porto Velho. | 08:00 às 12:00 h e das 14:00 às 18:00 h | (69) 3541-5564 |
| Vilhena | Av. 02 – Rotary Clube, 3756, Setor 10, Jardim Social, Quadra 01, Lote Único | 08:00 às 12:00 h e das 14:00 às 18:00 h | (69) 3316-4502 |

4.2 DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

4.2.1. A manutenção preventiva garantirá um funcionamento contínuo dos equipamentos de ar-condicionado, prolongando sua vida útil, mantendo-os dentro dos padrões operacionais, garantindo a qualidade do ar de seu ambiente, conforme determinações do Ministério da Saúde através da Portaria nº 3523/98 com RE.176 e RE 09 de 16/01/2013 da Vigilância Sanitária, mantendo os equipamentos limpos evitando a concentração de fungos, bactérias, etc.

4.2.2. A realização dos serviços de manutenção preventiva deverá ser iniciada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a partir do recebimento das Ordens de Serviço.

4.2.2.1. Nos casos em que a contratada não cumprir o prazo da manutenção preventiva, deverá comunicar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo estalecido para início dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

4.2.3. Durante a manutenção preventiva a Contratada deverá proceder à substituição de peças e acessórios de pequeno vulto, comprovadamente danificados. As peças e materiais serão fornecidos com ônus para a própria Contratada.

4.2.4.	A MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL consistirá na limpeza dos componentes do sistema de climatização, com remoção e desmontagem das partes internas e externas (evaporadoras e condensadoras) dos aparelhos, para lavagem com lavadora de alta pressão, utilizando produtos biodegradáveis e em locais determinados pela Contratante, conforme rotina abaixo:

– Limpeza das bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, substituindo-os se necessário;

– Limpeza dos filtros de ar, substituindo-os se necessário;

– Medição de tensão da corrente elétrica;

– Limpeza dos painéis;

– Inspeção em todos os componentes elétricos, tais como, Contatoras, capacitores...;

– Inspeção nos ruídos e vibrações anormais;

– Inspeção na carga de gás (aferição da Pressão), completando se necessária;

– Inspeção no funcionamento dos ventiladores e compressores;

– Inspeção no funcionamento dos controles remoto;

– Limpeza de drenos;

– Correção da tensão das hélices e turbinas dos ventiladores;

– Reaperto geral;

– Eliminação de todos os focos de ferrugens com produtos adequados;

– Inspeção nos terminais dos fios elétricos, providenciando a substituição dos fios danificados com a ação do tempo;

– Colocação do esponjoso;

– Realizar o acabamento com fita PVC;

– Eliminação de vazamento de água e gás refrigerante (completando caso necessário);

– DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO do equipamento, bem como da parte elétrica;

– Colocar etiqueta adesiva de controle de manutenção (Anexo A);

4.3. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

4.3.1. A empresa contratada para manutenção corretiva iniciará a execução dos serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento das Ordens de Serviço.

4.3.1.1. Nos casos em que a contratada não cumprir o prazo da manutenção corretiva, deverá comunicar no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede o término do prazo estalecido para início dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

4.3.2. A MANUTENÇÃO CORRETIVA dos ar-condicionados será realizada quando constatado defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido, qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo, tais como:

– eliminação de vazamento d'água no interior da sala;

– troca de capacitor da unidade interna ou externa do equipamento;

– troca de chave contatora;

– substituição de motor de ventilador da unidade interna ou externa do equipamento;

– retirada e colocação de compressor;

– troca de sensores eletrônicos;

– troca de placa de comando da unidade interna e externa;

– troca da placa receptora;

– retirada de vazamento de gás;

– carga de gás;

– troca de relé;

– troca de fusível;

– DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO do equipamento, bem como da parte elétrica;

4.3.3. Na execução destes serviços, a Contratada deverá proceder à substituição das peças e acessórios de pequeno vulto, comprovadamente danificados, da ocorrência da troca de chave contatora, capacitores das unidades internas ou externas e sensores eletrônicos, os itens substituídos deverão ser apresentados ao fiscal do contrato, para que o mesmo adote o descarte consciente dos mesmos. Os itens abaixo relacionados serão fornecidos com ônus para a própria Contratada:

– complementação da carga de gás refrigerante (R22, R410);

– contatores;

– capacitores;

– buchas;

– esponjoso;

– filtros de gás;

– isolantes térmicos (fita de PVC);

– porcas;

– pequenos fios;

– presilhas;

– relés;

– sensores eletrônicos;

– sensores do controle;

– terminais elétricos;

– termostato;

– fusível;

– válvulas; e

– outros compatíveis com o mesmo valor.

4.3.4. As peças e acessórios substituídos serão obrigatoriamente originais e de primeiro uso (não recondicionadas), compatíveis com os equipamentos instalados na UNIR. O serviço de instalação deverá ser sem ônus para a contratante.

4.3.5. Na hipótese em que ocorrer danos irreparáveis em peças e componentes de maior valor econômico, a Contratada deverá emitir laudo de avaliação técnica, para que a Contratante adote as providências necessárias para a aquisição das mesmas junto ao fornecedor vencedor do certame licitatório destinado ao fornecimento das peças.

4.3.6. Não caberá pagamento por manutenção corretiva realizada em aparelhos já consertados pela Contratada, enquanto perdurá o prazo de garantia da manutenção corretiva, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável.

5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.1.1. Os ares-condicionados estão distribuídos entre as salas de aula, salas administrativas e laboratórios de pesquisas.

5.1.2. O parque de aparelhos da UNIR no Campi é composto por aparelhos de diversas marcas e modelos, tais como: Carriel, Elgin, Electrolux, Midea, York entre outras, e com período de utilização bastante diversificado.

5.1.3. Para execução do serviço em horário distinto de expediente administrativo de cada unidade, das 08:00 ao 12:00 e das 14:00 as 18:00 de segunda a sexta-feira, a empresa deverá formalizar a solicitação por escrito, relacionando os funcionários que permanecerão na Organização e o horário de permanência da equipe junto a Coordenação de Serviços Gerais do Campus de Guajará-Mirim e Vilhena.

5.1.4. As demandas de manutenção preventiva e corretiva previstas para os grupos 01 e 02, foram estabelecidas no item 01 (DO OBJETO) deste Termo de Referência.

5.1.6. As Coordenadorias de Serviços Gerais (CSG) dos Campi encaminhará a futura contratada planilha de distribuição, informando a localização de cada aparelho, bem como, considerando as prioridades de cada localidade.

5.1.7. As peças e acessórios a serem substituídos ou fornecidos pela Contratada deverão ser originais, de primeiro uso (não recondicionadas), compatível com a marca e o modelo de cada Condicionador de ar, bem como, possuir garantia mínima de 03 (três) meses, contados da data da instalação da mesma.

5.1.8. A futura contratada deverá disponibilizar pessoal suficiente para atender as demandas de manutenções preventiva e corretiva dos Campi de Guajará-Mirim e Vilhena.

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Na presente contratação não se aplica o estabelecimento de produtividade de referência prevista no item 2.6 alínea “d.2” do ANEXO V, IN 05/2017MPOG, devendo as contratadas executarem a prestação de serviços conforme condições estabelecidas neste instrumento disponibilizando para tanto as condições necessárias para fiel cumprimento dos prazos determinados no Termo de Referência.

6.2. Para efeito de aplicação das penalidades pela inexecução total ou parcial do contrato será adotada as tabelas I e II do item 18.4 deste Termo de Referência.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. A necessidade da contratação ora pretendida abrange a demanda de todos os setores dos Campi de Guajará-Mirim e Vilhena, tais como: salas de aula, departamentos acadêmicos, laboratórios, secretária acadêmica, biblioteca, direção do Campus e outros setores administrativos.

7.2. O serviço possui natureza continuada, sem dedicação de mão de obra exclusiva, pois visa atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de serviço público e o cumprimento da missão institucional desta IFES.

7.3. A empresa vencedora deverá apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e demais equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços;

7.3.1. Executar os serviços de assistência técnica, manutenção em caráter preventivo e corretivo dos equipamentos, objeto da licitação, por meio de pessoal técnico especializado, de modo atender ao contrato, com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento desses equipamentos;

7.4. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as diretrizes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de sua Jurisdição, por empresas habilitadas, detentoras de responsáveis técnicos conforme Lei n.º 5.194/66, 6.496/77 e Resolução CONFEA n.º 218/73;

7.5. Deve-se respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.4, em especial os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas ABNT NBR 14679:2012, ABNT NBR 13971:2014, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas;

7.6. A empresa contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, obedecendo às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDOs) abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:

7.6.1. É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

7.6.2. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução;

7.6.3. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.

7.7. A duração inicial do contrato será de 12 meses, no entanto, como trata-se de prestação de serviços executados de forma contínua, o referido contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos desde que se encontrem condições mais vantajosas para a Administração principalmente com vistas à obtenção de melhores preços.

8. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIAÇÃO E PAGAMENTO

8.1. Os atores envolvidos na gestão e fiscalização contratual estão elencados abaixo:

8.1.1. O gestor do Contrato que terá a função de coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outros;

8.1.2. O Fiscal Técnico que será que será responsável pelo acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário;

8.1.3. O Fiscal Administrativo que fará o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

8.1.4. Os contatos serão realizados com a figura do preposto, representante designado pela empresa para tratar de assuntos relacionados a execução do contrato e sanar possíveis inconsistências ou incompatibilidades nas atividades executadas.

8.1.5. A cada serviço de manutenção executada, a contratante terá o prazo de cinco dias de teste da funcionalidade do equipamento, com intuito de verificar possíveis falhas ou ocorrências não observadas durante a manutenção.

8.1.6. As comunicações serão realizadas via e-mail, ou dependendo da necessidade da celeridade da informação, será via telefone, sendo que a contratada deverá proceder com o tratamento adequado as solicitações em todas as formas de comunicação elencadas.

8.2. Os serviços executados de manutenção corretiva deverão ter um prazo mínimo de garantia de:

a) 02 (dois) meses para mão-de-obra executada;

b) 03 (três) meses para as peças substituídas.

8.3. O Instrumento de Medição de Resultados, contemplará 01 (um) indicador com as respectivas metas a cumprir, as quais serão acompanhadas pela fiscalização do Contrato, conforme segue quadro abaixo:

| INDICADOR |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Cumprimento dos serviços relacionados no item 2.9 do Termo de Referência |
| Meta a Cumprir | Quantidade de manutenções conforme item 2.9 do Termo de Referência |
| Instrumento de Medição | Planilha de controle dos serviços executados pelo Gestor do Contrato |
| Forma de Acompanhamento | Realização de check-list, por parte da fiscalização do Contrato da execução do serviço. |
| Periodicidade | quadrimestral |
| Mecanismo de Cálculo | Percentual de manutenções efetivamente realizadas (Quantidade de manutenções realizadas por período pela contratada / total de manutenções previstas por período conforme meta estabelecida pela Administração) * 100 |
| Início da Vigência | Data do início da execução dos serviços |
| Faixas de Ajuste no Pagamento | 90% a 100% das manutenções = recebimento de 100% da fatura 80% a 89% das manutenções = recebimento de 95% da fatura 70% a 79% das manutenções = recebimento de 85 % da fatura 60% a 69% dos serviços = recebimento de 80% da fatura |
| Sanção | Abaixo de 60 % das manutenções = Multa de 10% sobre o valor mensal do Contrato pela inexecução parcial do mesmo. |

8.4. O termo de recebimento definitivo será realizado pelo Gestor do Contrato, desde que atendidos todos os apontamentos registrados pela fiscalização, dirimidas todas as dúvidas, e equacionadas todas as pendências verificadas nas etapas de execução.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá dispor em cada Campi dos seguintes materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

9.1.1. A contratada deverá dispor dos seguintes itens:

EQUIPAMENTOS

01	Veículo utilitário misto com carroceria aberta

01	Lavadora de alta pressão

01	Andaime tubular com alcance de 12 metros de altura

01	Carrinho de armazém capacidade mínima 150 kg, com pneu

01	Escada de alumínio com 7 degraus

01	Escada de fibra, extensível, de 9,90 m, com 36 degraus

01	Cortador de vidro

01	Mangueiras compatíveis com as lavadoras de alta pressão

01	PPU

01	Maçarico portátil

01	Foscoper

01	Tenda Gazebo 3x3 m, teto em poliéster e pés de alumínio

01	Cortador de Tubos

01	Manifold Completo para Gás R410A

01	Manifold Completo para Gás R22

01	Flangeador de Tubos

01	Vacuômetro Digital VG 64

FERRAMENTAS

483	Etiqueta (anexo I) adesiva para controle da execução de manutenção

02	Chave de fenda ¼ x 6

02	Chave de Fenda 1/8 x 3

01	Chave Cotoco Fenda 3/16

01	Chave Cotoco Phillips 3/16

02	Chave Phillips ¼ x 4

02	Chave Fenda 5/16' x 6'

02	Alicate Universal

02	Alicate Corte Diagonal

02	Alicate de Pressão

01	JG Soquete + Catraca 9 a19 mm

01	Chave Inglesa 15'

01	Chave Inglesa 12'

01	Chave Inglesa 6'

02	Estilete Padrão

01	Trena de Bolso 5 m

01	Lanterna com Pilha

01	Alicate de Bico 6'

01	Jg Chave combinada 6 a 22 mm CRV

01	Estojo Chave Hallen 25 pçs

01	Mini Amperímetro Digital

01	Mala de Ferramentas

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

01	Cabo PP 3x2,5 Rolo de 100 metros

05	Capacitor de 17 UF, 440 VAC

05	Capacitor de 25 UF, 440 VAC

05	Capacitor de 30 UF, 440 VAC

05	Capacitor de 50 UF, 380 VAC

05	Capacitor de 35 UF, 440 VAC

05	Capacitor de 15 UF, 440 VAC

05	Capacitor de 3 UF, 380 VAC

05	Capacitor de 45 UF, 440 VAC

05	Capacitor de 5 UF, 380 VAC

02	Botija de Gás R22

02	Botija de Gás R410

10	Mangueira de Dreno ½

05	Chave contatora 15A

05	Chave contatora 25A

05	Chave contatora 32A

10	Esponjoso 1/2″ peças de 2 metros

10	Esponjoso 1/4″ peças de 2 metros

10	Esponjoso 3/4″ peças de 2 metros

10	Esponjoso 3/8″ peças de 2 metros

10	Esponjoso 5/8″ peças de 2 metros

10	Fita PVC 100 mm x 10 m

01	Fusível de vidro 10 A caixa com 100 unidades

01	Fusível de vidro 5A caixa com 100 unidades

10	Porca de bronze 1/2″

10	Porca de bronze 1/4″

10	Porca de bronze 3/4″

10	Porca de bronze 3/8″

10	Porca de bronze 5/8″

05	Relé

05	Válvulas

05	Termostato

100	Terminais elétricos

05	Sensores do controle

05	Sensores eletrônicos de temperatura;

10	Isolantes térmicos

05	Displays;

05	Filtros de ar; filtros

9.1.2. A contratada deverá disponibilizar a seguinte relação de EPI:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

06	Capacete

06	Óculos

06	Manga

03	Cinto de Segurança

03	Cinturão Lombar

20	Protetor Auricular

10	Luva

06	Bota

9.1.3. As descrições e quantidades descritas no item 9.1.1, são estimativas gerais, não eximindo a Contratada da responsabilidade de, havendo a necessidade, a reposição de peças não descritas ou quantidades superiores as descritas, bem como fornecimento de materiais indispensáveis ao bom fornecimento do serviço.

10. DA VISTORIA

10.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08h às 11h e das 14h às 17h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefones indicados no item 4.1.12 deste instrumento.

10.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

10.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

11. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. A execução dos serviços será iniciada em até 24 horas após o recebimento de cada ordem de serviço emitida pelo Gestor do Contrato, no caso da manutenção corretiva ou, em até 72 (setenta e duas) horas após a emissão da ordem de serviço no caso da manutenção preventiva.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidades especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo gestor do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

13.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o caso;

13.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

13.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

13.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

13.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

13.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

13.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

13.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.15. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

13.15.1 Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá entregar declaração de que instalará escritório nos municípios ou regiões metropolitanas abaixo discriminados, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;

13.15.1.1  Município de Guajará-Mirim/RO

13.15.1.2  Município de Vilhena/RO

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

16.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

16.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

16.5 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no item 8.3 deste Termo de Referência, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.6 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

16.7 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.8 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.9 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.10 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.11 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

16.12 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.13 O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.14  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.15 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.16 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

16.17.1 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de qualquer empregado da Licitante adjudicatária que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja conduta julgar inconveniente;

16.17.2. Examinar os materiais, produtos, equipamentos utilizados, bem como peças repostas, podendo impugnar seu emprego se em desacordo com as condições estabelecidas neste TERMO DE REFERÊNCIA.

16.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 03 (três) dias, pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

17.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

17.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

17.3.2.  Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

17.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

17.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

17.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.2. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

18.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; e

18.1.4. Cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

18.2.3.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

18.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

18.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA junto as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; | 03 |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |
| 5 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 6 | Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 8 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; | 01 |
| 9 | Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA | 01 |

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

18.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. ANEXOS

ANEXO A – Modelo de Etiqueta de Controle de Manutenção

ANEXO B – Modelo de Ordem de Serviço

ANEXO C – Estudo Preliminar

Porto Velho – RO, 09 de outubro de 2018.

Elaboração:

Ediberto Barbosa Lemos

Administrador

Campus de Guajará-mirim

SIAPE:2269112

Análise e Ajustes:

Maicon Douglas Melo de Sousa                      Érica Gonçalves da Silva

Estagiário/DCCL                      Coordenadora de Compras e Licitações

SIAPE 1753549                                Portaria nº 1.035/2015/GR/UNIR

Aprovação:

Fabrício Donizeti  Ribeiro Silva

Pró-Reitor de Planejamento  - Portaria nº 525/2018/GR/UNIR

ANEXO  A

MODELO DA ETIQUETA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA |
| --- |
| Requisição nº |
| Bloco: | Sala: |
| Tombamento: |
| Empresa Responsável |
| Data da Manutenção |

Tamanho da Fonte: 10

Nome da Fonte: Times New Roman

ANEXO B

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

Manutenção preventiva e corretiva

A Coordenação de Serviços Gerais de .........................- RO, no uso de suas atribuições autoriza a empresa  ............................................,  CNPJ:  ..............................., a realizar as manutenções preventivas semestral dos aparelhos de ar-condicionado (split) identificados na tabela abaixo, observando as regras estabelecidas no contrato n°.............., e os procedimentos previstos no termo de referência, anexo...... no edital do pregão eletrônico tradicional  nº 0...../2018.

| Aparelhos Atendidos |
| --- |
| Identificação dos Aparelhos | Tombamento | N° de série da Condensadora | N° de série da evaporadora |
| Aparelho (split/janela) btus. | N°........... | N°........... | N°........... |
| Unidade/ Responsável ................................. | Sala/bloco ............................... |
| Descrição dos serviços executados (preenchido pelo preposto) |
| Observação dos serviços prestados pela contratada (tais como limpeza da evaporadora e condensadora, substituição de peças….) |
| Data do início da execução dos serviços ........... | Data da conclusão............................ |
| Assinatura e carimbo do representante da empresa |
| Avaliação dos serviços prestados (preenchido pelo responsável do aparelho) |
| 1. Prazo para conclusão dos serviços ( ) inferior a 24 h ( ) superior a 24 h | 2. desempenho do aparelho após a manutenção. ( ) Satisfatório ( ) razoável ( ) insatisfatório. |
| Obs.: |
| Assinatura e carimbo do responsável |
| A presente ordem de serviço será emitida em 03 (três) vias de igual teor. |

1ª via – unidade responsável pelo aparelho; 2ª via – representante da contratada;

3ª via – gestor do contrato.

...............................................

Assinatura e carimbo do Gestor do contrato n°......…

Data ....../......./...…

ANEXO C - ESTUDOS PRELIMINARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Com o objetivo de iniciar os estudos preliminares e disciplinar a contratação seguem abaixo os normativos aplicados aos serviços a serem contratados, são eles:

- Decreto nº 2.271/97

- Instrução Normativa nº 05/2017

- Lei 8.666/93

- Lei 10.520/2002

- Portaria MPOG nº 07/2015

Em respeito à contratação anterior, os gestores do contrato esclarecem que entre as maiores dificuldades encontradas foram:

- A empresa vencedora (sede) ser de localidade distante, e por não ter nenhuma filial na região onde eram executados os serviços, ocasionou atrasos quando do acionamento da contratada ao início da execução dos serviços, trazendo transtornos nas rotinas (acadêmicas e administrativas) deste Campus.

- Execução dos serviços de forma insatisfatória, onde os funcionários da contratada realizavam os serviços de forma rápida, sem observar todas as etapas exigidas na manutenção preventiva e corretiva, visando celeridade na execução dos serviços e assim reduzir os gastos com hospedagem e alimentação dos funcionários.

- Dificuldade na comunicação com o responsável da empresa. Sendo que a comunicação ocorria mediante e-mails (nem sempre visualizados e respondidos) e ligações telefônicas (nem sempre atendidas).

- Dificuldade quanto ao fornecimento de peças não classificadas como peças de pequeno vulto, tais como: compressor, ventilador da condensadora e evaporadora, placa de comando entre outras. O que acarreta para a administração um dispêndio maior de tempo e recursos financeiros, sendo necessário a existência de uma ATA de Registro de Preços vigente ou um futuro processo licitatório.

Foi verificado ainda, que as empresas licitantes com o objetivo de lograr-se vencedora do certame licitatório optam por não considerar os custos indiretos vinculados ao objeto da licitação, e que no momento da execução do contrato é um fator que influencia diretamente na qualidade da execução dos serviços.

Os serviços classificam-se nos termos da Lei 12.527/2011 de modo propiciar o acesso público a todas as informações vinculadas ao contrato através do sistema de gestão de contratos implantado por esta IFES.

## 1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1.	A Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Guajará-Mirim, encontra-se desde o dia 31/12/2017 sem contrato com empresa prestadora de serviço de manutenção de condicionadores de ar;

1.2. Em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), referente ao princípio de Desenvolvimento Humano e o foco nas pessoas e na qualidade de vida como valores institucionais, o Campus busca proporcionar aos agentes públicos e demais usuários das instalações, condições favoráveis (conforto térmico) para a produção e difusão do conhecimento.

1.3. Visando melhorar a prestação de serviços à comunidade acadêmica desta IFES e preocupados com a saúde, bem-estar, conforto, produtividade e absenteísmo relativos ao trabalho dos ocupantes dos ambientes climatizados, faz-se necessária a realização de um processo licitatório com vistas à contratação de empresa  especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar, com reposição de peças originais, limpeza e tratamento químico, em conformidade com a Portaria n° 3.523, de 28/08/98 do Ministério da Saúde;

1.4. Deve-se considerar as peculiaridades amazônicas, em especial o clima do estado de Rondônia que é predominantemente quente e úmido, durante todo o ano. Portanto, tal contratação se justifica pela manutenção satisfatória da temperatura e da qualidade do ar no ambiente de trabalho para os servidores e comunidade acadêmica. Somando-se a isto, os equipamentos eletrônicos, tais como computadores, racks, entre outros, necessitam de ambientes com temperatura adequada para o seu bom funcionamento, podendo na sua ausência gerar danos por superaquecimentos;

1.5. Outro fator que contribui para realização periódica dessas manutenções é sem dúvida a quantidade de horas trabalhadas por dia destes equipamentos, haja vista, o Campus de Guajará-Mirim ministrar 04 (quatro) cursos nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), além das demais atividades acadêmicas e administrativas. Deve-se considerar também, que grande parte dos aparelhos de ar condicionado são antigos com idade superior a 05 (cinco) anos de uso, o que por consequência demandam manutenções frequentes.

## 2. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

2.1. A contratação ora pretendida segue no Plano de Ação/2018 dos Campi de Guajará-Mirim e Vilhena.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A necessidade da contratação ora pretendida abrange a demanda de todos os setores dos Campi de Guajará-Mirim e Vilhena, tais como: salas de aula, departamentos acadêmicos, laboratórios, secretária acadêmica, biblioteca, direção do Campus e outros setores administrativos.

3.2. O serviço possui natureza continuada pois visa atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de serviço público e o cumprimento da missão institucional desta IFES.

3.4. A empresa vencedora deverá apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI e demais equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços;

3.4.1. Executar os serviços de assistência técnica, manutenção em caráter preventivo e corretivo dos equipamentos, objeto da licitação, por meio de pessoal técnico especializado, de modo atender ao contrato, com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento desses equipamentos;

3.5. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as diretrizes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de sua Jurisdição, por empresas habilitadas, detentoras de responsáveis técnicos conforme Lei n.º 5.194/66, 6.496/77 e Resolução CONFEA n.º 218/73;

3.6.  Deve-se respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.4, em especial os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas ABNT NBR 14679, ABNT NBR 13971/97, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas;

3.7. A empresa contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, obedecendo às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDOs) abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:

3.7.1. É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

3.7.2. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a 	necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução;

3.7.3. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.

3.8. Em nenhuma hipótese será admitida a subcontratação do objeto da licitação.

3.9. A duração inicial do contrato será de 12 meses, no entanto, como trata-se de prestação de serviços executados de forma contínua o referido contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos desde que se encontrem condições mais vantajosas para a Administração principalmente com vistas à obtenção de melhores preços.

## 4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4. A estimativa do quantitativo de equipamentos que necessitam da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, foi dimensionada através de demandas existentes no contrato 22/2016 (encerrado), conforme tabela abaixo:

Lote 01: Campus de Guajará-Mirim

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 01 | Condicionador de ar SPLIT 12.000 BTU'S. | 11 |
| 02 | Condicionador de ar SPLIT 18.000 BTU'S | 10 |
| 03 | Condicionador de ar SPLIT 24.000 BTU'S | 01 |
| 04 | Condicionador de ar SPLIT 36.000 BTU'S | 03 |
| 05 | Condicionador de ar SPLIT 48.000 BTU'S | 02 |
| 06 | Condicionador de ar SPLIT 60.000 BTU'S | 22 |
| 07 | Total de Condicionadores de Ar | 49 |

Lote 02: Campus de Vilhena

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 01 | Condicionador de ar SPLIT 9.000 BTU'S. | 10 |
| 02 | Condicionador de ar SPLIT 12.000 BTU'S. | 23 |
| 03 | Condicionador de ar SPLIT 18.000 BTU'S | 18 |
| 04 | Condicionador de ar SPLIT 24.000 BTU'S | 29 |
| 05 | Condicionador de ar SPLIT 30.000 BTU'S. | 8 |
| 06 | Condicionador de ar SPLIT 36.000 BTU'S | 03 |
| 07 | Condicionador de ar SPLIT 48.000 BTU'S | 02 |
| 08 | Condicionador de ar SPLIT 58.000 BTU'S. | 15 |
| 09 | Condicionador de ar SPLIT 60.000 BTU'S | 04 |
| 10 | Total de Condicionadores de Ar | 112 |

4.1. As manutenções serão realizadas em períodos quadrimestrais, ou seja, totalizando 03 (três) manutenções durante a vigência do contrato (12 meses).

4.2.  A estimativa apresentada, poderá sofrer alterações quantitativas até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) para acréscimos ou supressões, caso haja novas aquisições e/ou eventuais baixas patrimoniais.

## 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

5.1. Foram analisadas contratações similares realizadas por outros órgãos públicos, dentre eles: Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 17ªBrigada de Infantaria de Selva Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS (pregão 15/2017); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Campus Crato (pregão 03/2018); Universidade Federal de Santa Maria (pregão 05/2018); Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS (pregão 01/2018) entre outros, com o objetivo de identificar novas metodologias de referência de modo que possibilitasse o aumento da produtividade dos trabalhadores vinculados à prestação dos serviços, assim como, demais normas constantes nos termos de referência para que atendesse as necessidades da Administração.

5.1.1. Os órgãos consultados encaminharam seus contratos vigentes, termos aditivos, repactuações e assim como demais documentos vinculados à execução contratual.

5.1.2. O objeto, ora requerido deverá, ser contratado mediante licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO POR LOTE, uma vez que a referida modalidade proporcionará aos Campi, maior celeridade na conclusão do respectivo procedimento licitatório, como também, garantirá um maior número de licitantes e, consequentemente, maior possibilidade de trazer economia para os cofres desta Instituição.

5.1.3. Foi observado que vários órgãos como: Ministério Público Federal do Estado de Santa Catarina, Institutos Federais, Comando do Exército, entre outros, contratam utilizando o Sistema de Registro de Preços incluindo o fornecimento de peças, sem distinção de peças de pequeno vulto, com ônus para a contratada.

## 6. ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

6.1. Com base no valor global do contrato anterior (22/2016) e na previsão do Plano de Ação 2018 com valor correspondente a R$ 40.200,00 para o Campus de Guajará-mirim e Vilhena R$ 51.043,95 contrato (10/2016).

6.2. Com base em pesquisas de preços realizadas em atendimento a IN n° 5 de 27 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, logrando êxito em realizar no mínimo quatro pesquisas de preços para cada item de serviço a ser contratado, aferindo-se o valor médio, não sendo necessário a utilização dos demais parâmetros de pesquisa de preços elencados pela referida Instrução Normativa.

6.3. Com a finalidade de visualizar os parâmetros indicados foi elaborado mapa comparativo, com preço médio para cada um. Como foi utilizado somente um parâmetro de pesquisa, não foi necessário utilizar combinação de parâmetros na definição de preço médio obtido para cada item.

6.4. Conforme mapa comparativo, foram obtidas as estimativas dos valores totais para as contratações nos campi: Guajará-mirim R$ 61.302,50 e Vilhena R$ 109.852,50.

## 7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

7.1.1. Os serviços deverão se constituir em manutenção preventiva, corretiva, desinstalação e instalação a serem realizadas em todos os equipamentos relacionados na planilha constante no item 1;

7.1.2. Todos os serviços, objeto da contratação, deverão ser prestados por técnicos devidamente habilitados e credenciados pela Contratada durante o período de vigência do contrato e sem quaisquer ônus adicionais;

7.1.3. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n. º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas ABNT NBR 14679, ABNT NBR 13971/97 com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas;

7.1.4. A empresa vencedora do certame licitatório, deverá indicará o local de suas instalações (de sua propriedade ou alugada), devendo a administração efetivar vistoria no ambiente visando aferir o cumprimento das normas de segurança e proteção ao meio ambiente, podendo ser reprovado caso esteja em desacordo com as condições previstas neste termo de referência.

7.1.5. A contratada garantirá a eficiência da prestação dos serviços por um período não inferior a 90 (noventa) dias.

7.1.6. Os serviços serão prestados exclusivamente nas dependências da contratada, cabendo a esta a retirada, o transporte e a devolução dos aparelhos em período não superior a 24 (vinte e quatro) horas.

7.1.7. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos equipamentos e ferramentas necessários à efetiva realização das manutenções.

7.1.8. Correrá por conta exclusiva da Contratada, a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de manutenção, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes.

7.1.9 Os Serviços serão executados obrigatoriamente na cidade onde está localizado o Campus Universitário, e as Notas Fiscais/faturas emitidas, informando-se o valor do ISS devido à respectiva Prefeitura Municipal;

7.1.10. A futura contratada deverá assegurar aos seus empregados os direitos e garantias previstos na Convenção Coletiva da categoria profissional dos prestadores de serviços terceirizados;

7.1.11. Os serviços serão prestados exclusivamente nas instalações dos Campi de Guajará-Mirim e Vilhena, localizados nos endereços do quadro a seguir:

| LOCALIDADE | ENDEREÇOS | HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO | TELEFONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Guajará-Mirim | BR 425 - KM 2,5, Jardim das Esmeraldas, sentido Porto Velho. | 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h | (69) 3541-5564 |
| Vilhena | Av. 02 – Rotary Clube, 3756, Setor 10, Jardim Social, Quadra 01, Lote Único | 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h | (69) 3316-4502 |

## 8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1. Atendendo o disposto no inciso IV, art. 15 da lei nº 8.666/93 o objeto pretendido será licitado por lote, visando a maior economia de escala à Administração Pública e, também, para salvaguardar o desempenho técnico do objeto.

8.2. O parcelamento do objeto, ou seja a execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração e uma complexa rede de coordenação entre os projetos e seus executantes, certamente o parcelamento do objeto, comprometeria a qualidade e a efetividade dos resultados esperados pela IFES, causando assim prejuízo ao erário.

8.3. A adjudicação por itens poderia provocar que mais de uma empresa participasse da produção o que demandaria esforços gerenciais adicionais e dificuldades na responsabilização pelos trabalhos não executados adequadamente. (TCU, Acórdão nº 1.039/2005- Plenário)”

## 9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS.

9.1. Entre os benefícios que o órgão almeja com a contratação é a obtenção de adequadas condições de higiene e salubridade para toda comunidade universitário, servidores do quadro técnico e professores assim como demais frequentadores da Universidade Federal de Rondônia nos campi.

9.2. O serviço pretendido é imprescindível para o funcionamento da instituição sendo que não possuem pessoas específicas do quadro funcional para executar tais atividades.

9.3. Dentre o melhor aproveitamento de recursos materiais exemplificamos o fornecimento todos os materiais de consumo para a realização das manutenções (materiais de limpeza e higiene) e a disponibilização de todos os equipamentos necessários para prestação dos serviços, que no caso proposto garante a qualidade do ar em ambientes fechados e reduz a possibilidade de riscos à saúde.

9.4. Por outro lado a execução indireta dos serviços resulta em redução de custos pela contratante, em razão da especialização e da flexibilização que as empresas de terceirização detêm nos procedimentos relacionados à administração de pessoal, tais como: recrutamento, seleção, contratação, treinamento, elaboração de folha de pagamento, recolhimento de contribuições, rescisões contratuais, entre outros.

9.4.1. Para administração Pública que deve obedecer à legislação específica, em especial à 8.112/90, todos esses procedimentos são muito mais rígidos e consequentemente mais custosos.

## 10.PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

10.1. As unidades/setores estão adaptados para recepção dos serviços objeto de contratação porém faz-se apenas uma ressalva àqueles que se encontrem fechados em determinados turnos deverão informar à fiscalização o horário para realização dos serviços pertinentes.

10.2. Para evitar possíveis contratempos e desconfortos com remanejamento de pessoal (alunos e servidores) as manutenções, sempre que possível, serão agendadas para os períodos de férias ou recesso escolar, conforme calendário acadêmico do Campus.

10.3. Os servidores incumbidos para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços já realizaram capacitações anteriormente, visto que a instituição anualmente oferece cursos neste sentido.

## 11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Existem contratações correlatas no âmbito da UNIR, como por exemplo, os contratos 07/2018, 16/2017, 25/2017, 21/2016, 19/2016 e 10/2016. Mas estes contratos em nada obstam a realização de um novo contrato, visto que os contratos supracitados são para atenderem outros municípios diferentes dos que serão atendidos com a contratação ora pretendida, a saber: Guajará-Mirim e Vilhena.

## 12. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

12.1. Com base nos estudos preliminares é viável a contratação ora pretendida sob o ponto de vista técnico considerando a necessidade essencial para esta IFES que tem como um de seus valores institucionais, proporcionar condições de higiene e segurança no trabalho, prezando assim, pela saúde dos servidores e de todas as pessoas que usufruem das instalações. Contudo deverá ser verificado junto à PROPLAN a dotação orçamentária para cobertura da despesa advinda desta contratação.

__________________________

Ediberto Barbosa Lemos

Administrador

2269112

JUNHO/2018